| Τεχνικά χαρακτηριστικά - Απαίτηση | Προτεινόμενο - Απάντηση |
| --- | --- |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ |  |
| Ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 22 σελ/λεπτό |  |
| Χρόνος προθέρμανσης ≤ 22’’ |  |
| Χρόνος 1ου ασπρόμαυρου (Α4) αντιγράφου / εκτύπωσης : 7,0’’ |  |
| Χρόνος 1ου έγχρωμου (Α4) αντιγράφου / εκτύπωσης : 9,0’’ |  |
| Μέγεθος χαρτιού Α6-Α3 |  |
| Βάρος χαρτιού 60-250gr/m2 |  |
| Τροφοδοσία χαρτιού δύο (2) κασέτες 500 φύλλων και bypass 100 φύλλων |  |
| Μονάδα αυτόματης διπλής όψης |  |
| Πολλαπλά αντίγραφα 1-9.999 |  |
| Ανάλυση φωτοαντιγραφής 600*600 dpi με 256 τόνους του γκρι |  |
| 11. Ζοom : 25-400 % με βήματα 0,1% αυτόματο zoom |  |
| Μνήμη 2048MB |  |
| Ηλεκτρονική σελιδοποίηση |  |
| Μια σάρωση πολλές εκτυπώσεις |  |
| Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση πυκνότητας αντιγράφου |  |
| 1000 λογαριασμοί χρηστών |  |
| Αυτόματη εκκίνηση |  |
| Κείμενο ή φωτογραφία ή συνδυασμός |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ |  |
| Ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης τουλάχιστον 22 σελ/λεπτό |  |
| Επεξεργαστής τουλάχιστον 1,2GHz και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250GB |  |
| Στάνταρ μνήμη 2048 MB |  |
| Εκτυπωτική γλώσσα : PCL6, (PCL5 + XL3.0) , PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης 1800*600dpi |  |
| Σύνδεση : USB 2.0, 10Base –T/100BaseT/1000Base-T Ethernet |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ |  |
| Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμης-ασπρόμαυρης) τουλάχιστον 45 σελ /λεπτό |  |
| Ανάλυση 600*600dpi |  |
| Scan modes: Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP Scan-to-Box, Scan-to-USB, Network TWAIN scan |  |
| Μορφή αρχείου σάρωσης : TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, DOCX |  |
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |  |
| 29. Εγγύηση >= 1 (Ένα) ΕΤΟΣ |  |
| 30. Το μηχάνημα θα παραδοθεί στην εργαστηριακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένο. Επίσης θα συνοδεύεται απαραίτητα από λογισμικό εγκατάστασης στα λειτουργικά συστήματα που θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στα Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας σε τουλάχιστον πέντε (5) Η/Υ, από εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή, από καλώδιο τροφοδοσίας και σε κάθε περίπτωση που όλα τα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται στην εργοστασιακή συσκευασία. |  |
| Το μηχάνημα θα έχει ενσωματωμένο ένα σέτ γνήσιων τόνερ με αριθμό σελίδων εκτύπωσης >= 20.000 |  |
| Κατά την χρονική διάρκεια την οποία η εγγύηση είναι σε ισχύ και σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, η ανταπόκριση (επιτόπου παρουσία) του αναδόχου-προμηθευτή θα πρέπει να είναι : -Τέσσερις (4) ώρες από την στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφ’ όσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 π.μ. Εφ’ όσον η λήξη της προθεσμίας των έξι (6) ωρών επέλθει εκτός ωραρίου (μετά τις 15:00) τότε η υποχρέωση μεταφέρεται για την επόμενη εργάσιμη ως τις 10:00. -Στις 08:00 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφ’ όσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών (Παρασκευή μέχρι Κυριακή). -Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία της. -Εφ’ όσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία μονάδας στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια καινούργια μονάδα που λειτουργεί κανονικά, να εγκαταστήσει το λογισμικό συστήματος εφαρμογών και να αποκαταστήσει τα στοιχεία των εφαρμογών για την περαιτέρω καλή λειτουργία του συστήματος. |  |